FIRMA

VOLJA

KASVUHOONETE TOOTMINE

Datšnaja-Optima

kärgpolükarbonaadiga kaetud kasvuhoone

kõrgus 2,1 m

laius 3,0 m

pikkus – suvaline 2 m kordne

Tehniline leht

Montaažijuhend

lk 2–6

lk 7–22

2012

Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni juhendist ja tehnilisel lehel toodud ohutusjuhistest.

Tehniline leht tuleb hoida alles kasvuhoone kogu kasutusaja jooksul.

Kirjeldus

Aiakasvuhoone Datšnaja-Optima on mõeldud aiakultuuride kasvatamiseks soodsa mikrokliima loomiseks aedades. Kaetava pinna suurus sõltub kasvuhoone pikkusest (tabel 1). Kasvuhoone kokkupandud karkassi kõrgus on 2,1 m ja laius 3,0 m. Kasvuhoone võib olla vastavalt ostja soovile eri pikkusega. Vajaliku pikkuse saavutamiseks võib osta juurde vahetükke. Iga vahetükk pikendab kasvuhoonet 2 m võrra (tabel 2).

| Tabel 1 Kasvuhoone parameetrid |
| --- |
| Kasvuhoone pikkus, m | Kaetava pinna suurus, m2 | Polükarbonaadist 2100x6000 mm plaatide arv, tk |
| 2 | 6 | 2 |
| 4 | 12 | 3 |
| 6 | 18 | 4 |
| 8 | 24 | 5 |

Karkass on valmistatud tsingitud rauast ning see pannakse kokku poltide ja mutritega. Kasvuhoone kinnitatakse karkassi spetsiaalsete otsadetailide maasse kaevamisega või vundamendi külge kinnitamiseks mõeldud nurkraudadega. Tarne sisaldab kõike vajalikku katteplaatide kinnitamiseks. Kasvuhoone plaatidega komplekteerimine toimub ostja tellimuse alusel. Kasvuhoonel on kaks üksteise vastas asuvates otstes olevat ukseava ja tuulutusakent. Kasvuhoone tuulutusakendega komplekteerimine toimub ostja tellimuse alusel.

| Tabel 2 Komplektis olevad sõlmed |
| --- |
| Kasvuhoone pikkus | Sõlme number |
|  | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Vahetükk |
|  |  |  |  |  |  |  | nr 1 | nr 2 | nr 3 |

| Tabel 3 Sõlmede koostis |
| --- |
| Sisu | Põhilised mõõtmed, mm | Maks mass, kg |
| Karkass (baaspikkus 2 m) |  |  |
| 1. sõlm – talad, sirged detailid ja juhend | 110х990х65 | 21,6 |
| 2. sõlm – kaare- ja otsadetailid | 240х1470х65 | 17,0 |
| 3. sõlm – sirged otsadetailid, kaaretugevdused | 95х1500х65 | 22,0 |
| 4. sõlm – ühendusdetailid | 85х270х200 | 1,2 |
| 5. sõlm – tihendusprofiil | 350х300 | 1,45 |
| 6. sõlm* – külgmine tuulutusaken |  | 5,0 |
| Vahetükk (karkassi pikendamiseks 2 m võrra) |  |  |
| 1. sõlm – talad ja sirged detailid | 90х1275х65 | 19,3 |
| 2. sõlm – kaaredetailid ja sirged detailid | 225х1470х65 | 8,3 |
| 3. sõlm – ühendusdetailid | 85х200х200 | 1,2 |

* – ostja tellimuse alusel tarnitavad lisasõlmed

Tabel 4

Kasvuhoone Datšnaja-Optima detailne ülevaade

tähistus	nimetus	arv (tk)

1. sõlm – talad ja sirged detailid

2	tala	18

10	külgmine sidelatt	12

14	ukse diagonaal	4

20	tuulutusakna vertikaalne detail	4 haak	4

2. sõlm (kaaredetailid)

4н	alumine kaar	6

4в	ülemine kaar	6

1	sammas	10

3	tugi	10

13	ukse horisontaalne detail	6

3. sõlm (sirged otsadetailid, kaaretugevdused)

5	otsa ülemine pingutuslatt	2

6	otsa alumine pingutuslatt	2

6к	otsa alumine pingutuslatt	4

7	ukseava alumine sammas	4

8	ukseava ülemine sammas	4

9	horisontaalne pingutuslatt	1

11	sidelati rõhttugi	6

12	vertikaalne uksedetail	4

15	ukse diagonaalne liist	4

16	otsa liist	2

17	ukse liist pöördhoova jaoks	4

18	tugevdav kaldsidelatt 	2

19	tuulutusakna horisontaalne detail	4 vasakpoolne tugevdustoru	2

parempoolne tugevdustoru	2

4. sõlm

nurkraud	32 konsool	10

polt М5 х 10	438

polt М5 х 14		16 polt М5 х 35	112 polt М5 х 50		16 isekeermestav polt 		10 mutter	582 seib	126 ülemine traatbandaaž		 3 alumine traatbandaaž		 6 hing		 8

pöördhoob (kahe elastse pealisega)                               		4

toru painutamiseks                                                                            		1

kleeplint                                                                                            		1

link                                                                                                      		8

pulk                                                                                                      		4

5. sõlm (tihendusprofiil)

hinge tihendusprofiil, m	3,6

ukse tihendusprofiil, m	10 otsa tihendusprofiil, m	12

3

Tehniline leht

Tabel 5

Vahetüki detailne ülevaade

1. sõlm

2	tala	18

3	tugi	4

9	horisontaalne pingutuslatt	2

10	külgmine sidelatt	8

11	sidelati rõhttugi	4

18	tugevdav kaldsidelatt	4

2. sõlm

1	sammas	4

4н	alumine kaar	4

4в	ülemine kaar	4

3. sõlm

nurkraud		 8 alumine traatbandaaž		 4 ülemine traatbandaaž		 2 harja nurkraud		 2 polt М5 х 10	196 polt М5 х 35		16 polt М5 х 50		 4 mutter	216 seib		16

| Tabel 6 Külgmise tuulutusakna detailne ülevaade 6. sõlm |
| --- |
|  | Nimetus | arv (tk) |
| 1. sõlm |
| ф1 | pikk liist | 2 |
| ф2 | lühike liist | 2 |
| ф3 | pikk diagonaal | 1 |
| ф4 | lühike diagonaal | 1 |
|  | traattugi | 1 |
|  | traatpikendus | 1 |
| 2. sõlm |
|  | nurkraud | 1 |
|  | polükarbonaat | 0,95x0,43 |
|  | tihend | 3,0 m |
|  | lahtivõetav hing | 2 |
|  | polt М5 х 10 | 29 |
|  | polt М5 х 35 | 8 |
|  | seib 32 х 5 | 8 |
|  | mutter M5 | 37 |
|  | surveseib | 2 |

Kasutamiseeskirjad

1. Enne kasutamist tuleb aiakasvuhoone vastavalt kasutusjuhendile kokku panna ja pinnasele paigaldada.

Kui kasvuhoone paigaldavad kolmandad isikud, peab ostja kontrollima montaaži kvaliteeti, et tulemus vastaks juhendile.

Ärge paigutage kasvuhoonet hoonete ja puude lähedale, millelt võib kukkuda lund või jääd. Soovitatav kaugus on vähemalt 1 m.

2. Piiratud lumekoormuse korral ei ole vaja kasvuhoone katteplaate talveks eemaldada. Kui kasvuhoone jääb terveks talveks järelevalveta, peab ostja katteplaadid eemaldama või hindama võimalikku lumekoormust. Karkassi puhul, mis on täielikult komplekteeritud pingutuslattide ja külgmiste sidelattideega, on piirlumekoormus 280 kg  1 m2 pinnase horisontaalse pinna kohta, mis vastab 2,25  m paksusele värskelt sadanud ja  0,7 m paksusele äravajunud lumele.

Kärgpolükarbonaadi soovitatav paksus 4 mm on piisav Venemaa keskvööndi tingimuste jaoks. Regioonides, kus lumikatte paksus ületab 0,6 m, tuleb vastavalt kohalikele tingimustele kasutada paksemat polükarbonaati.

Polükarbonaatplaatide puhastamine ja pesemine

1. Loputage plaati sooja veega.

2. Peske plaati pehme seebi lahuse või tavalise puhastusvahendi ja sooja veega, kasutades mustuse eemaldamiseks pehmet lappi või käsna.

3. Loputage külma veega ja kuivatage pehme lapiga.

Mitte kunagi ärge kasutage polükarbonaatplaatide puhastamiseks abrasiivseid aineid ega väga leeliselisi puhastussegusid. Pinna kuiv pühkimine kahjustab klaaside kaitsekihti ja lühendab selle kasutusiga. Mitte kunagi ärge pühkige polükarbonaatplaatide pinda harjade, metallisisaldusega lappide ega lihvimisvahenditega.

Karkassi korrodeerumise (mustaks minemise) vältimiseks ärge kasutage kasvuhoone desinfitseerimisel hallituse ja bakterite vastu väävliühendeid.

Tehniline leht

Garantii

Garantii

1.  Tootja kannab vastutust kasvuhoone täieliku komplektsuse eest.

2. Tootja kannab vastutust selle eest, et kasvuhoone oleks vastavalt juhendile kokkupandav.

3. Tootja kannab vastutust kasvuhoone vastupidavuse eest toodud ilmastikumõjude juures.

4. Pretensioonide esitamise aeg – 12 kuud alates ostmise kuupäevast.

Garantiitingimused

Garantii ei kehti, kui:

1. kasvuhoone on paigaldatud juhendit eirates;

2. on rikutud kasutamisreegleid;

3. kasvuhoonet on kasutatud muuks kui ettenähtud otstarbeks;

4. on esinenud üleujutus, orkaan või juhtunud muu loodusõnnetus.

Valmistamise kuupäev:

Tootja:

Osaühing Volja

(000 «Воля»)

141983, Dubna, Moskva oblast, per. Severnõi 8

(141983, г.Дубна Московской области, пер. Северный д.8.)

Tootja kannab vastutust toodangu kvaliteedi eest vastavalt Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikule. Tootja jätab endale õiguse teha kasvuhoone konstruktsioonis muudatusi.

Kasvuhoone Datšnaja-Optima montaažijuhend

Sissejuhatus

1.   Karkassi üldvaade on toodud joonisel 1. Detailid paigaldatakse nii, et profiilide küljeäärikud oleksid suunatud vastu katteplaate. Karkass koosneb nummerdatud detailidest.

2.	Selgitused:

– noolega on tähistatud paigaldamissuund vastavalt juhendi skeemidele.

Mõnedele detailidele jäävad ühtlustatud vormi tõttu kasutamata avad.

3.	Detailide ühendamiseks asetatakse profiilid üksteise vastu ning kinnitatakse avade kaudu poltide ja seibidega. Detailide ühendamisel viisil „profiil profiili sisse” ei ole oluline, kumb ühendatavatest detailidest jääb ülespoole.

4.	Kokkupanemisel olge ettevaatlik, et mitte kahjustada detaile, millel puudub kuni montaaži lõpetamiseni piisav tugevus. Kasutage kokkupanemisel karkassi ühtlaseks tõstmiseks aluseid (näiteks toole). Keerulistes kokkupuutekohtades avade rihtimiseks kasutage 5 mm läbimõõduga naela või koonusja otsaga kärna.

Karkassi kokkupanemisel detaile ühendades tuleb ära kasutada kõik avad. Detailide „lihtsustatud” ühendamine ühe-kahe poldiga on montaažireeglite rikkumine ja selle tõttu kaotab tootja antud garantii kehtivuse.

Olge kokkupanemisel ettevaatlik! Detailidel on teravad nurgad. Vältige endale sisselõikamist! Kandke töötamisel kaitsekindaid.

Üldvaade kasvuhoone Datšnaja-Optima karkassile

Joonis 1

Д

4В

5

В

8	8

4В

9 	5

9 	18

9 	18

18 	11

11

11

11 	2 	4Н

11 	2 	10

4Н

7

Б	7  10

6к

6 	Е

Г	6к

2 	10

2 	10

10

2

2

2

2 	1

3

10 	4Н

2

6к

2

4Н

4В 	4В

nurkraud

а

konsool

1

Б 	в

2 konsool

(vaade väljast)

(vaade seest)

(vaade seest)

4В 	7

6к

1 	6

3

5 	konsool

10 	1

Г 	Д 	E

(vaade väljast)	(vaade seest)

(vaade väljast)

Üldvaade kasvuhoone Datšnaja-Optima karkassile

Joonis 2

Ühe vahetükiga Datšnaja-Optima

vahetükk

pikkus 2 m

Vahetükk pikendab kasvuhoonet 2 m võrra.

Joonis 3

Kahe vahetükiga

Datšnaja-Optima

vahetükk

vahetükk

pikkus 4 m

3000

848

1076

21

Joonis 4

Kasvuhoone sammaste vundamendile toetamise skeem.

Montaažijuhend

1. Pange kasvuhoone kokku selle paigaldamiskoha kõrval.

2. Kokkupanemisel lähtuge montaaži etappide ja sõlmede fotodest, mis on toodud joonistel 5–12. Joonistel on kujutatud 4 m pikkuse kasvuhoone kokkupanemist. Kasvuhoone vajalik pikkus saavutatakse vastavate detailide lisamisega vahetüki sõlm(ed)est. Detailide ühendamiseks kasutatakse polte M5 x 10.

3. Kasvuhoone jaoks valitud kohas tuleb kaevata vastavalt skeemile joonisel 4 ühe labidalehe sügavused augud. Asetage karkass aukudesse. Kontrollige nööriga karkassi diagonaalide võrdsust. Kasvuhoone peab olema pinnases nii sügaval, et ukseava alumised detailid 6 puudutaksid maapinda ja detailid 2 oleksid pinnasest umbes 5 cm kõrgemal. Kontrollige nööriga uuesti diagonaalide võrdsust ja korrigeerige karkassi nurkade asendit.

4. Aukudesse pinnase lisamisega või aukude süvendamisega muutke karkassi asend selliseks, et pikisuunalised elemendid oleksid sirged, horisontaalsed ja üksteisega paralleelsed ning et kaared oleksid küljelt vaadates sirged. Kui kaari on vaja rihtida, kerake talade ja kaarte ühendusi veidi lahti, rihtige neid maapinna suhtes ning keerake poldid uuesti kinni. Katke karkassi toed mullaga pärast detailile 3 alumiste traatbandaažide kinnitamist (joonis 10).

Montaaži etapid

а	Б

4в

Ühendage paarikaupa kaared 4в

omavahel ja taladega 2. Kinnitage

kaarte 4в külge pingutuslatid 9 ja otsa detailid 5.

4в

2 	4в

5 	а

2 	4в

4в 	9 	2 	4в

4в 	2

4в 	2 	9

4в

5

4в

4в

Joonis 5

9 	4в

Б 	5

4в 	в

в 	konsool

2

2

2 	Ühendage kokkupandud kaarte külge

2 	ülejäänud talad 2.

Joonis 6

Montaaži etapid

4в 4в

4в

4в

4н	4в

4н 4н

4н	4в

Ühendage kasvuhoone ühel küljel kaared 4н kaarte 4в külge.

Joonis 7

4н 4н

4н

2

2

2 	2 	4н

2 	2 	Kinnitage kaarte 4н külge

talad 2.

4н

Joonis 8

4н	4н

4н 4н

4н

4н	2

Paigaldage analoogiliselt kaared 4н ja talad 2 kasvuhoone teisel küljel.

2

2

2 	2

Joonis 9

Kasvuhoone paigaldamisel pinnasesse (vundamendita)	Б

ühendage detailid 1 ja 3 karkassi külge. Kinnitage vabasse	1

avasse detailil 3 alumine traatbandaaž. Paigaldage otsadetailid 6, 6к, 7, 8.

4н

8 	8 	2

Alumine traatbandaaž

3

konsool konsool

7

7

6к 	1

6к 	2

6к 	1

6

Joonis 10 	6к 	а 3 	Б

а 	а

(vaade seest) 	(vaade väljast)

Montaaži etapid

А

Е

Д В

В Б

Г

Joonis 11

4н 	4н

11 	10

а 	Б 	в 	Г

4в 	10

9

10 	10 	2

2

Д

Paigaldage karkassi sees

igale kaarele külgemised sidelatid	9

(detailid 10). Külgmine sidelatt pannake kokku	E

kahest ühesugusest detailist. Külgmise	18 	10

sidelati rõhttugi 11 paigaldatakse

detailide 10 ühenduskohta ja kinnitatakse kaare 4н külge. Tugevdavad kaldsidelatid 18

ühendavad pingutuslatte külgmiste sidelattidega.

Kokkupandud uks ja  tuulutusaken

Pange uks ja otsa tuulutusaken kokku detailidest 12,

13, 14 ja 15 (joonis 12).

19

Tuulutusaken

20 	20 	19

20

19

а 	14

15

13 	13

15    а   14

12 	14

13

12 	12

Uks

14 	12

15

14

Б 	15

13    Б 	13

14 	12

12 	15 	15 	12

14 	12

13

14 	Joonis 12	13

Olge ettevaatlik! Tuulise ilmaga fikseerige polükarbonaatplaatide kahjustumise vältimiseks nende servad lõikamise ajal raskusega.

LÕIGAKE POLÜKARBONAATI TÄPSELT VASTAVALT JOONISTELE 13 JA 14

Kärgpolükarbonaadist plaat suurusega 2100 x 6 000 mm

2100

1. Lõigake lahti otste katteplaat. Selleks lõigake polükarbonaatplaadi küljest tükk pikkusega

1950 mm (vt lõikejooni joonisel 13). Katteplaadi šablooni tegemiseks

Uks	Uks

800

asetage väljalõigatud tükk vastu kasvuhoone kokkupandud otsa ja polükarbonaadilt kaitsekihti eemaldamata kandke vastavalt detailidele 4в ja 4н katteplaadil olevale šabloonile märgid koos varuga (joonis 14). Märgistamisel peab plaadi serv olema täpselt kohakuti detailide 7 ja 8 servadega ning ülemine

äär olema detaili 5 servast 30 mm kõrgemal. Lõigake šabloon välja. Märgistage väljalõigatud šablooni abil ülejäänud osa plaadist vastavalt skeemile (joonis 13).

Joonis 13

Tuulutusaken

Otsa parempoolne küljetükk

Otsa vasakpoolne küljetükk

Tuulutus-

aken

Otsa parempoolne küljetükk

(šabloon)

Otsa vasakpoolne küljetükk

1100

Lõikamiseks on soovitatav kasutada elektrilist tikksaagi või peente hammastega käsisaagi.

Polükarbonaatplaadid paigaldatakse nii, et selle kaitsekihiga pool (täpsustage seda ostmisel või enne paigaldamist) jääb välja (päikese kätte). Kaitsekiht on tavaliselt sellel küljel, kus transpordikilel on peal tekstid. Plaadi teisel küljel on kile läbipaistev. Pärast plaadi märgistamist ja enne selle lahtilõikamist tehke iga tüki kaitsekihiga poolele märgid – pärast transpordikile eemaldamist ei ole plaadi küljed enam eristatavad. Transpordikile eemaldatakse mõlemalt küljelt vahetult enne plaadi kinnitamist karkassi külge.

Tähelepanu! Katteplaadi külgserv on kohakuti detailidega 7 ja 8 ning ülemine serv ulatub detailide 5 alumisest servast 30 mm kõrgemale.  Märgistage koos varuga vastavalt detailidele 4н ja 4в.

märgistamine

4в 	5

Nurkrauad katteplaatide kinnitamiseks paigaldatakse vastavalt joonisele 14.

8

2

katteplaat

Joonis 14

märgistamine

(vaade seest)

nurkraud

2100

(vaade väljast)

Otsa katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

2. Ukse kohal asuva harjapaneeli jaoks lõigatakse katteplaadid välja vastavalt paigaldamiskohale ülejäänud polükarbonaadi tükkidest. Märgistage katteplaadid vastavalt detailidele 4в koos varuga, asetades plaadi alumise serva kohakuti detaili 5 alumise servaga (joonis 15).

Joonis 15

märgistamine	4в

5 katteplaat

3. Paigaldage otsa katteplaatide küljetükid vastavalt joonisele 24. Hoidke katteplaadi tükki paigal ning kinnitage see poltide ja seibidega detailide 6к, 7, 8 külge (joonis 16) ning isekeermestavate poltide ja seibidega nurkraudade külge.

Poltide jaoks tehke kasvuhoone seest 5 mm jämeduse puuriga augud läbi karkassis olevate avade. Kinnitage ukse kohal asuva paneeli tükid seibide ja isekeermestavate poltidega nurkraudade külge. Külgmistele tükkidele ulatuv osa lõigake ära.

seib

polt М5 х 35

katteplaat

4. Tasandage katteplaatide tükid noaga vastavalt kaartele 4н ja 4в, seejärel paigaldage tihendusprofiil vastavalt joonisele 17.

5.  Kinnitage katteplaadi tükid uste ja tuulutusakende külge seibidega (joonised 18 ja 19) koos varuga ühel küljel (joonis 23), sulgedes plaatide lahtised õõnsused enne kleeplindiga. Paigaldage tihendusprofiilid ukse servadele vastavalt joonistele 19, 21 ja 22.

Hinged kinnitatakse polükarbonaadi peale. Hingede paigaldamisel tuulutusaknale tuleb valida kruvide lõtkud avades – ülemist hinge tuleb nihutada akna poole, alumist aga sellest eemale. See on vajalik hingede lõtku kompenseerimiseks, et tuulutusaken ei vajuks valesse asendisse. Joonis 16

otsatihend

detailid

4В, 4Н

ja 1

Joonis 17

Polükarbonaadi kahjustamise ja purunemise vältimiseks ärge keerake selle kinnituspolte liige kõvasti kinni.

Katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

hing

kleeplint

uksetihend

katteplaat

link

hingetihend

hingetihend

kleeplint

katteplaat

uksetihend

Joonis 18

uksetihend

kleeplint

hing

katteplaat

katteplaat

link

hing

katteplaat

polt М5 х 14	17

hingetihend

uksetihend

Joonis 19

katteplaat

kleeplint  hingetihend

Katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

6. Paigaldage otsa liist otsa katteplaatide peale ja kinnitage see läbi katteplaatide detailide 5 külge (joonised 20 ja 24). Detaili 16 all asub otsa katteplaadi tükkide ühenduskoht.

Joonis 20

Joonis 21

harjapaneel

polt

М5 х 50

tuulutusakna katteplaat

detail 19

polt

М5 х 35

detail 5

detail 19

polt

М5 х 35

seib

ukse katteplaat

polt

М5 х 35

detail 13

hingetihend

polt М5 х 14    polt М5 х 14

ukse katteplaat

seib

polt

М5 х 35

otsa katteplaat

hinged

seib 	seib

Uks

Joonis 22

detaill 13         detail 6

seib

polt

М5 х 35

Uks

detail 8

detail 12

20–25 mm

Joonis 23

otsa katteplaat

7. Paigaldage otstele kokkupandud uksed ja tuulutusaknad koos tihendiga vastavalt joonistele 20–23.

Tuulutusakende paigaldamisel tuleb vältida nende hilisemat võimalikku viltuvajumist. Kruvide kinnikeeramisel tuleb tõsta akna vastaskülge, et määrata kruvide lõtk avades.

seib

18

(katte ulatumine üle ukse piirjoone)

seib

Katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

isekeermestav polt

nurkraud

otsa katteplaat

detail 16

haak

maapind

Joonis 24

8. Kinnitage seibid ja haagid otsale vastavalt joonisele 24.

9. Paigaldage ukseava tugevdustorud vastavalt joonisele 29.

Katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

10. Polükarbonaatplaadid asetatakse kasvuhoone karkassile ja kinnitatakse sirgete väljaulatuvate osadega kaarte servade taha. Kui polükarbonaatplaatide servad on karkassi kaarte servadega olulisel määral mitteparalleelsed, siis tähendab see, et karkassi ei ole enne kruvide kinnikeeramist täielikult rihitud ning seda tuleb teha uuesti. Iga järgmine polükarbonaatplaat paigaldatakse nii, et see ulatub eelmise peale. Ülemine traatbandaaž (6 m) paigaldatakse karkassi kaarele, alates iga plaadi keskmisest osast ja keeratakse poltidega M5 x 50 koos alumise bandaažiga kinni nurkraudade abil (joonis 27).

ülemine traatbandaaž

ülemine katteplaat

Ülemine

traatbandaaž

otsa katteplaat

ülemine katteplaat

polt М5 х 50

nurkraud

1

Alumine traatbandaaž

Alumine traatbandaaž

3	Joonis 27

20

Katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

11. Kinnitage katteplaadid

detailide 2 külge

vastavalt joonisele 28

- seibid

Joonis 28

2

Tugevdustoru

Tugevdustoru

8

Joonis 29

Katteplaatide lõikamine ja kinnitamine

12. Traadist pöördhoob uste sulgemiseks paigaldage sirge otsaga lõpuni välja

seestpoolt ukseava vabadesse

avadesse läbi detailide 12 ja 17 (joonis 30). Selles

asendis painutage toru abil sisemine sirge ots käsitsi vastassuunas (joonis 31).

Paigaldage pöördhoovale elastsed pealisdetailid (joonis 32). Pöördhoova

selline konstruktsioon võimaldab ukse tihedat sulgemist seda nii väljast kui ka seest.

Joonis 30

link

toru painutamiseks

12	Joonis 31 	Joonis 32

17

pöördhoob

13. Traadist pöördhoob akna sulgemiseks paigaldage analoogiliselt ukse pöördhoovaga.

20

toru painutamiseks

17 pöörhoob

22

Firma Volja

Kärgpolükarbonaadiga kaetud kasvuhoonete tootmine

2	3	7	8

1	4	5	6	9

Fermer - 4,6

Tuulutusaken

Datšnaja-2DUM jaoks

Tuulutusaken

Datšnaja-Strelka jaoks

Automaatne avaja

külgmistele tuulutusakendele

Fermer - 7,5

Fitosvet-L –

LUMINOFOORLAMP TAIMEDE JAOKS

Ditosvet-D – VALGUSDIOODLAMP TAIMEDE JAOKS

Superuudis!

Vältige

koopiaid!

KONTROLLIGE, KAS ON OLEMAS:

# Text boxes

2 m

6 m

(ühendusdetailid)

епеж и ком

А

4Н

1000

4060

1000

1000

1000

60

9

Ukse kohal olev paneel

6000

Lõikejoon

310

2000

2000

Úhelník

2

1950

Kaitsekiht

otsa katteplaat

Těsnění dveřní

lepicí páska

скотч

díl 16

Uksetihend

Uksetihend

Těsnění dveřní

Větrací okénko

šroub М5х35

Uksetihend

detail 12

polt М5 х 35

polt М5 х 35

| Název | Šířka, m | Výška, m | Délka, m |
| --- | --- | --- | --- |
| Fermer- 3,5 | 3,5 | 3,2 | násobek 2,10 |
| Fermer - 4,2 | 4,2 | 3,2 | násobek 2,10 |
| Fermer - 4,6 | 4,6 | 3,0 | násobek 2,10 |
| Fermer - 5,0 | 5,0 | 2,9/3,6 | násobek 2,10 |
| Fermer - 7,5 | 7,5 | 3,8 | násobek 2,10 |

л»

Juhend

24

FIRMA

VOLJA

KASVUHOONETE TOOTMINE

Tootja:

Osaühing Volja (000 «Воля»), Dubna,

Moskva oblast.

Tel/faks: (495) 598-5-999

www.perchina.ru

Seda juhendit ei tohi osaühingu Volja kirjaliku loata mingis vormis osaliselt ega tervikuna reprodutseerida.